维修电工初级工技能考核题

姓名                准考证号                    台号

考核时间        ：        至        ：________  总分________

一、考核要求：

1、要求：根据给定的设备和仪器仪表，在规定的时间内完成设计、安装、调试、测量、元器件参数选定等工作，达到考题规定的要求。

2、时间：30分钟。

二、评分原则：

按照完成的工作是否达到了全部或部分要求，由考评员按评分标准进行评

分，在规定的时间内考核不得延时。

三、考核内容：

题目名称：

用PVC管明装两地控制一盏白炽灯并有一个插座的线路，然后试灯。

题目内容：

根据要求设计照明电路图；

在模拟板上进行板前明线安装。导线压紧应紧固、规范，走线合理，不能架空。

安装后，检查线路，通电试运行。

四、考核要求： 
       按设计照明电路图进行安装连接，不要漏接或错接。

安装完毕应作认真自查，在确认无误后，在监护人指导下按程序进行通电试运转。操作时注意安全。

《维修电工初级工》职业技能鉴定     　　　　基本技能A—答题卷(5.1.1.1)

姓名                准考证号                    台号

考核时间        ：        至        ：________  总分________ 设计电路图：

《维修电工初级工》职业技能鉴定     　　　　基本技能A—准备单(5.1. 1.1卷)

鉴定站所应准备的场地、设备、工具、材料：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电线 | 根据灯的功率自定 | 米 | 15 |  |
| 2 | PVC管 | 根据穿管导线的粗细及根数自定 | 米 | 3 |  |
| 3 | PVC管配套分接盒 | 自定 | 个 | 2 |  |
| 4 | PVC管配套卡、钉 | 与PVC管配套 | 个 | 10 |  |
| 5 | 开关 | （双联）型号 | 只 | 2 |  |
| 6 | 白炽灯及灯座 | ~220V、40W自定 | 套 | 1 |  |
| 7 | 单相三极插座 | ~250V、15A全套 | 套 | 2 |  |
| 8 | 配线板 | 500mm×(600~2000mm)×25mm | 块 | 1 |  |
| 9 | 单相交流电源 | ~220V、5A | 处 | 1 |  |
| 10 | 电工通用工具 | 验电笔、钢丝钳、螺钉旋具（一字形和十字形）、电工刀、尖嘴钳、活板手、剥线钳等 | 套 | 1 |  |
| 11 | 万用表 | 自定 | 块 | 1 |  |
| 12 | 圆珠笔 | 自定 | 支 | 1 |  |
| 13 | 演草纸 | A4或B5或自定 | 张 | 1 |  |
| 14 | 劳保用品 | 绝缘鞋、工作服等 | 套 | 1 |  |