导线安全载流量估算口诀

1、10下五 100上2 即：2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120 150 185以每平方2A计算。

2、25 35 四三界 即：16 25每平方按4A计算 35 50按3A计算。

3、70 95 两倍半。

4、穿管高温八九折 即：穿管8折，高温9折，既穿管又高温按0.72折计算。

5、裸线加一半 即：按绝缘导线的1.5倍计算。

6、铜线升级算 即：铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如：6平方的铜线可按10平方的铝线计算。铝10铜6。

7、三相四线线制中零线的截面积，通常选为相线的一半左右，在单相线路中，由于零线和相线所通过的负荷电流相同，因此零线截面积应与相线截面积相同。

8、对于电缆口诀中没有介绍，一般直埋地的高压电缆，大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。

已知设备的额定电流去选导线的截面积时候有一个口诀：十下五百上二，二五三五四三届，七十九十两倍半。具体解释就是十平方以下5A，100平以上2A，二十五，三十五为3.5A。理解为25，35的都是3.5A。70.95的就是2.5A的载流量，以上都是铝线的载流量，所以选铜线的话可以降一级选线，但是考虑到各种原因，最好还是选大点的好。