| 课 次 | 7、8 | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 题 | 第三节 液体动力学基础 |
| 教 学 目 的 | 1.了解液体动力学基本概念（理想液体、恒定流动、层流、紊流、雷诺数） 2.掌握流量和平均流速及过流断面概念单位及其三者之间 3.了解液体的流态（层流、紊流）及其判别（雷诺数） 4.掌握液体连续性方程及应用 5.掌握理想液体伯努利方程的物理意义 6.了解动量方程及其应用 |
| 重 点 难 点 | 流量、平均流速、伯努利方程 连续性方程及其应用 伯努利方程的物理意义 |
| 教 学 方 法 | 课程教学 |
| 教 具 挂 图 |  |
| 授课班级 |  |
| 授课日期 |  |
| 课 后 小 结 | 复习 2－3 预习 2－4、2－5、2－6 思考题 2－9、2－10 习题 2－5、6、11 |

上饶职业技术学院《液压与气动传动》课程教案

【教学内容】

第2章  流体传动基础知识

2.4  液体流动时的压力损失

液体流动中能量损失

――液体在管路中流动，为克服阻力会损耗一部分能量，这种能量损失可用液体的压力损失来表示。液压系统中的压力损失分为两类，一类是沿程压力损失，另一类是局部压力损失。

2.4.1 沿程压力损失

流体在等径直管中流动时因粘性摩擦阻力而产生的压力损失，液流在管路中流动时的沿程压力损失与液流运动状态有关。 用公式表示为

λ――为沿程阻力系数。

2.4.2 局部压力损失

液体流经管路的弯头、接头、阀口等处时产生的损失。

Δpζ=ζ，ζ为局部阻力系数。

2.4.3 管路中的总压力损失

管路系统总的压力损失等于直管中的沿程压力损失Δpλ及所有局部压力损失Δpζ的总和。

即Δp=Δpλ＋Δpζ=λ＋ζ

结论：减小流速、缩短管路长度、减少管路截面的突然变化，提高管内壁加工质量，都可减少压力损失，其中影响压力损失的主要因素是液体的流速。

2.5   液体流经小孔及缝隙的流量

2.5.1 液体流经小孔的流量

小孔可分为三种：当通道长度和内径之比l/d≤0. 5时，称为薄壁小孔；l/d＞4时，称为细长孔；0.5＜l/d≤4时，称为短孔（厚壁孔）。

1．流经薄壁小孔的流量

q=CqA

2．液体流经短孔和细长孔的流量

液体流经短孔的流量可用薄壁小孔的流量公式，但流量系数Cq不同。短孔比薄壁小孔制造容易，适合作固定节流元件用。

液体流经细长孔时，一般都是层流。

（1）流经细长孔口的流量q与孔口前后压力差Δp的一次方成正比，流量与流体粘度μ有关，因此流量受温度、压力差的影响较大。另细长孔较易堵塞。

（2）流经薄壁小孔的流量与孔口前后的压力差呈非线性关系，因此流量受温度、压力差的影响较小，而且流程很短，不易堵塞，因而流量较稳定。

3．液体流经小孔时流量压力的统一公式

2.5.2 液体流经间隙的流量

泄漏的原因有两个:一个是间隙两端存在压力差，此时称为压差流动；二是组成间隙的两配合表面有相对运动，此时称为剪切流动。

1. 液体流经平行平板间隙的流动

平行平板间隙分为固定平行平板间隙和相对运动平行平板间隙两种。

1） 液体流经固定平行平板间隙的流量(压差流动)

其流量计算公式为 q=

2） 液体流经相对运动平行平板间隙的流量(剪切流动)q=vA=bh

3） 液体在平行平板间隙既有压差流动又有剪切流动的流量(压差和剪切流动)

剪切流动和压差流动方向相同，其泄漏流量相加；剪切流动和压差流动方向相反，其泄露流量相减。

2．液体流经环状间隙的流量

1）液体流经同心环状间隙的流量

2）液体流经偏心环状间隙的流量

3. 流体流经偏心环状间隙的流量

适当的缝隙是零件间相对运动所必需的，但带来了泄漏现象。缝隙中的流动受固体壁面的影响很大，其流动状态一般均为层流。

结论：（1）缝隙流量（泄漏量）对缝隙尺寸h最敏感，与其三次方成正比；

（2）当偏心环形缝隙的偏心率达到最大值，流量比同心环形增加2.5倍。

2.6  液压冲击和气穴现象

2.6.1 液压冲击

在液压系统中，由于某种原因引起油压瞬时急剧上升，产生很高的压力峰值的现象，称为液压冲击。

1．产生液压冲击的原因

·阀门突然关闭或液压缸快速制动。

·液流惯性使其动能转换为压力能，产生压力冲击波，在另一端压力能又转换为动能，

·然后反复能量转换，形成压力振荡

2．液压冲击的危害

·瞬间压力冲击引起振动和噪声，

·会损坏密封装置、管道、元件，造成设备事故。

3．减少液压冲击的措施

·延长阀门关闭和运动件制动换向的时间，＞

·限制管道流速及运动件速度，液体在管道流速≤，液体在液压缸流速≤

·加大管道直径，缩短管道长度

·在系统中设置蓄能器和安全阀，设置缓冲装置；

·采用橡胶软管吸收液压冲击的能量。

2.6.2气穴（空穴）现象

1．气穴和气蚀

气穴：在液流中，由于压力降低有气泡形成的现象。

气蚀：因气穴现象而产生的零件剥蚀现象。

2．气穴的危害性

（1）由气穴现象产生的大量气泡，有的会聚集在管道的最高处或通流的狭窄处形成气塞，使油流不畅，甚至堵塞，从而使系统不能正常工作；

（2）系统容积效率降低，使系统性能特别是动态性能变坏；

（3）会使材料破坏，降低液压元件的使用寿命。

3．可能产生气穴的部位和预防措施

产生气穴的部位：

泵的吸油口、油液流经节流部位、突然启闭的阀门、带大惯性负载的液压缸，以及液压马达在运转中突然停止或换向时等都将产生气穴现象。

预防措施：

（1）减小流经节流口及缝隙处的压力降，一般希望节流口和缝隙前后压力p1/p2小于3.5；

（2）正确设计管路，限制泵的吸油口离油面高度；

（3）提高管道的密封性能，防止空气渗入；

（4）提高零件的机械强度和降低零件的表面粗糙度，采用抗腐蚀能力强的金属材料，以提高元件抗气蚀能力。

小结：

1．压力损失和各种孔口的流量特性。

2．液压冲击和气穴的危害及减小措施。

# Text boxes

平行平板间隙在压差流动与剪切流动联合作用下的流动图