一、填空题

1、蓄能器的作用是将液压系统中的 存起来，在需要的时候又重新放出。

2、蓄能器可分为 、 、 三种。

3、重力式式蓄能器是利用 来储存、释放液压能。

4．重力式式蓄能器产生的压力取决于 和 。

5、弹簧式蓄能器产生的压力取决于弹簧的 和 。

6、常用的隔离式蓄能器有 和 。

二、单项选择题

1、用蓄能器使液压泵卸荷的液压系统如图所示。已知液压缸的工作压力为p=98×105Pa，若允许的压力下降率δ＝0．12，在泵卸荷时间内，系统的漏损量Δv＝0．14L,试问蓄能器的充气压力有是：

（A） p1＝79×105Pa 
（B） p1＝88×105Pa 
（C） p1＝77×105Pa 
（D） p1＝56×105Pa

2、设蓄能器的充气压力为60×105Pa，求在压力为130×105Pa和70×105pa之间时可供2L油液的蓄能器容积为（按等温充油绝热放油） ： 
（A） V1＝8．84L 
（B） V1＝5．73L 
（C） V1＝7．83L 
（D） V1＝6．53L

3、 在某一液压系统中，利用流量0．4L/s的泵，最大压力为70×105Pa(表压力)，在0．1s周期内要提供1L油，需油间隔的最小时间为30s，假定允许压力差为10×105pa，试确定合适的蓄能器容积是：
（A） V=12.2L 
（B） V=13.5L 
（C） V=11.2L 
（D） V=14.3L

4、锻压机工作行程H＝0.12m，以v=0.06m/s的速度推动F=200kN的负载。液压泵供油驱动锻压机液压缸，系统中溢流阀调整压社p2=20MPa，设蓄能器预充压力p1=12MPa，并是等温充油、绝热排油，试求要使系统压力不低于15MPa所需蓄能器的容量是：
（A） 蓄能器容量V1=9.730×10-4(m3)
（B） 蓄能器容量V1=8.790×10-3(m3)
（C） 蓄能器容量V1=7.790×10-3(m3)
（D） 蓄能器容量V1=6.780×10-2(m3)

5、在液压系统中，负载W=588×103N，柱塞行程H=0.1m，柱塞的速度。V=0.05m/s，工作次数为0.5次/min。那么使用蓄能器(使用压力为2.0～14MPa)所需的功率为：
（A） P=5．9×102W， 
（B） P=3．2×102W， 
（C） P=4．9×103W， 
（D） P=4．9×102W，

6、充气式蓄能器按气体和液体是否接触可分为_____和_____ 。
（A）非隔离式、隔离式
（B） 活塞式、气囊式
（C）重力式、弹簧式 
（D）活塞式、隔离式

三、简答题：

1、简述重力式蓄能器优点和缺点？

2、简述蓄能器的作用。

3、某液压泵工作压力为7MPa，输出流量为10L/min，液压系统最低工作压力为5．6MPa，间歇需油量为500mL。当蓄能器充气压力为5MPa时，试确定其容积(假定最长排液时间为0．1s，最小排液时间间隔为30s).

4、 液压系统，液压泵供油量为24L/min，供油压力为7×106Pa。每间隔一段时间，蓄能器在0.1s内供液0.8L。两次供油的最小时间间隔为30s。假定允许压力差为106Pa，确定蓄能器的容积。

5、流量Qp=100L/min、转速np＝75r/min、排油压力Pp＝100×105Pa的单作用双柱塞液压泵，当用5×105Pa的排油脉动压力作振幅时，需要多大容量的蓄能器？