一、填空题

1、空气压缩机简称空压机，是气源装壁的核心，用以将原动机输出的机械能转化为 。

2、空气压缩机按工作原理可分为 、两种。

3、冷却器安装在空压机输出管路上，用于降低的温度，并使压缩空气中的大部分水汽、油汽冷凝成水滴、油滴，以便经油水分离器析出。

4、目前使用的干燥方法主要是和。

5、过滤器用以除去中的油污、水分和灰尘等杂质。

6、干燥器是为了进一步 和 空气中的水分、油分，使之变为干燥空气，以侧源品质要求较高的气动仪表、射流元件组成的系统使用。

7、气电转换器是把 的装置，即利用输入气信号的变化引起可动部件的位移来接通或断开电路，以输出电信号。

8、冷冻法是利用制冷设备使空气冷却到一定的 ，析出空气中超过饱和水蒸汽压部分的水分，以降低其含湿量，增加干燥程度的方法。

9、油雾器可分为 、 两种。

10、吸附法是利用 、 、 、 等吸附剂吸收压缩空气中的水分，使压缩空气得到干燥的方法。

11、油水分离器主要是用 、 、 等方法使压缩空气中凝聚的水分、油分等杂质从压缩空气中分离出来，让压缩空气得到初步净化。

二、单项选择题

1、空气压缩机按输出压力可分为：
(A)鼓风机、低压空压机、中压空压机、高压空压机、超高压空压机。
(B)鼓风机、低压空压机、中压空压机、高压空压机、微型空压机。
(C)低压空压机、中压空压机、高压空压机、超高压空压机、微型空压机。
(D)小型空压机、鼓风机、低压空压机、中压空压机、高压空压机。

2、气动系统中_________、_________、_________ 常组合在一起使用，俗称气动三联件。
(A)高效过滤器、减压阀和油雾器
(B)分水滤气器、减压阀和油雾器
(C)分水滤气器、减压阀和高效过滤器
(D)分水滤气器、高效过滤器和油雾器

3、电气转换器它是将_________转换成气信号输出的装置。
(A)电信号
(B)气信号
(C)数字信号
(D)模拟信号

4、过滤器可分_________、_________、_________三种。
(A)一次性过滤器、分水滤气器、高效过滤器
(B)分水滤气器、二次性过滤器、高效过滤器
(C)一次性过滤器、二次性过滤器、高效过滤器
(D)一次性过滤器、二次性过滤器、分水滤气器

5、空气压缩机按输出流量可分为：
(A)微型空压机、中型空压机、大中型空压机、超大型空压机；
(B)小型空压机、中型空压机、大型空压机、超大型空压机；
(C)微型空压机、中型空压机、大型空压机、超大型空压机； 
(D)微型空压机、小型空压机、中型空压机、大型空压机

三、简答题：

1、试述气源装置的组成。

2、试述程序器的作用

3、试述贮气罐的作用。