上饶职业技术学院

服装设计专业

《服装CAD》课程

（三年制高等职业教育2013级）

实

训

指

导

书

主编：     张晓芹

审定：   艺术体育系

艺术体育系

2014年8月21日

# 服装CAD实训指导书简介

根据课程教学大纲中实训教学大纲的具体要求，为了更好地开展实训教学工作，特制定本实训指导书。《服装CAD》是一门实践性教学为主的计算机应用专业技术课。教学中除了讲授必要的基本理论，基本知识外，着重实践环节，它对学生掌握基本理论，运用基本知识，训练基本技能，增强实践应用能力、综合应用能力和创新意识都有着至关重要的作用。本指导书适用于我院高职服装设计专业，实训设备主要使用实训设备主要使用具有相应配置的计算机和富怡服装CAD系统。

| 实训任务序号 | 实训实验任务名称 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 任务一 | 服装CAD初步认识 | 2 |
| 任务二 | 服装CAD样板设计系统认识 | 4 |
| 任务三 | 原型样板的绘制 | 8 |
| 任务四 | 原型省道的变化 | 2 |
| 任务五 | 西服裙样板绘制 | 4 |
| 任务六 | 男西裤样板绘制 | 6 |
| 任务七 | 女时装样板绘制 | 8 |
| 任务八 | 男西服样板绘制 | 8 |
| 任务九 | 样板输出 | 1 |
| 任务十 | 服装CAD推板系统的应用 | 1 |
| 任务十一 | 西服裙等样板的推放 | 6 |
| 任务十二 | 服装CAD排料系统应用 | 1 |
| 任务十三 | 自由设计：学生自选确定服装类型、款式，进行样板绘制、放缝、放码、排料。 | 7 |
| 总计 | 58 |

实训1  服装CAD初步认识

一、实训目的及要求

1、复习、熟悉计算机的基本操作；

2、了解服装CAD的样板设计系统的功能菜单、按钮、专业工具的特点；

3、了解服装CAD的样板设计系统的功能菜单、按钮、专业工具的使用方法。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、存储设备如U盘

三、实训步骤：

1、计算机开机；

2、找到服装CAD软件图标；

3、双击打开软件；

4、逐个对界面上的各个菜单、按钮、专业工具进行认识；

5、练习退出程序。

四、实训成果：

保存一个自定内容电子文件。

实训2  计算机基本操作及服装CAD样板设计系统的认识

一、实训目的及要求

1、熟悉计算机的基本操作；

2、观察服装CAD的样板设计系统的功能菜单、按钮、专业工具的特点；

3、了解服装CAD的样板设计系统的功能菜单、按钮、专业工具的使用方法。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、存储设备如U盘

三、实训步骤：

（通过运用公式法绘制女衬衫的样板）

1、号型规格表的建立；

2、绘制衬衫基础线；

3、后领弧线、后肩斜线；

4、后袖窿弧线；

5、前领弧线、前肩斜线；

6、侧缝线

7、下摆线。

8、袖

9、衣领

四、实训成果：

保存一个电子文件；

五、实训报告

1、要求把绘制步骤整理清楚，并形成文字表述；

2、将样板以1：5的形式绘制出来。

实训3  服装CAD原型样板的绘制

实训目的及要求

1、 熟悉点、直线、曲线的绘制方法；

2、 掌握综合运用各系统菜单、命令、专业工具对原型样板进行绘制。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、存储设备如U盘

三、实训步骤：

1、号型规格表的建立；

2、绘制原型基础线；

3、后领弧线、后肩斜线；

4、后袖窿弧线；

5、前领弧线、前肩斜线；

6、侧缝线

7、下摆线。

8、袖

9、拾取纸样

10、按工艺要求放缝

四、实训成果：

保存一个电子文件；

五、实训报告：

1、要求把女装原型样板绘制步骤整理清楚，并形成文字表述；

2、将样板以1：5的形式绘制出来。

实训4  原型省道的变化

一、实训目的及要求

1、 熟悉原型省道的变化的各个位置特点；

2、 重点掌握省道的变化的操作方法。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、存储设备如U盘

三、实训步骤：

1、将原型前后片复制出来，多个备用（用成组粘贴工具）；

2、在前片省的位置一般在腋下、袖窿、肩线、领弧、前胸下；分别作出这些位置的收省位置线；

3、运用省转移工具，对省道进行合并、转移，修顺相关结构线；

4、在后片省的位置一般在袖窿、肩线、领弧；分别作出这些位置的收省位置线；；

四、注意事项：

1、省转移时，要注意合并的方向。符合结构的原理；

2、新省作出后，相关的线条会出现一定的错位等现象，要注意修顺。

五、实训成果：

保存一个电子文件；

六、实训报告：

1、要求把省转移的步骤整理清楚，并形成文字表述；

2、将样板以1：5的形式绘制出来。

实训5  西服裙的样板绘制

一、实训目的及要求

1、 熟悉各种点、直线、曲线的绘制方法；

2、 重点掌握变形修改、对称复写等工具的使用；

3、 掌握综合运用各系统菜单、命令、专业工具对西服裙样板进行绘制。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、存储设备如U盘

三、实训步骤：

1、绘制西服裙前片基础线；

2、绘制侧缝线；

3、腰口线；

4、作腰省；

5、通过对称复制，将前片基础线复制、修改出后片基础线；

6、侧缝线；

7、腰口线；

8、作腰省；

9、按工艺要求放缝。

四、实训成果：

保存一个电子文件；

五、实训报告：

1、要求把西服裙样板绘制步骤整理清楚，并形成文字表述；

2、将样板以1：5的形式绘制出来。

实训6  男西裤的样板绘制

一、实训目的及要求

1、 熟悉男西裤样板的绘制过程；

2、掌握综合运用各系统菜单、命令、专业工具对男西裤样板进行绘制。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、存储设备如U盘

三、实训步骤：

1、绘制男西裤前片基础线；

2、绘制脚口线、侧缝线；

3、小裆弯线；

4、作腰部褶、省；

5、通过对称复制，将前片基础线复制、修改出后片基础线；

6、脚口、侧缝线；

7、大裆弯线；；

8、腰口线、作腰省；

9、作后袋；

10、绘制袋的样板；

11、按工艺要求放缝。

四、实训成果：

保存一个电子文件；

五、实训报告：

1、要求把男西裤样板绘制步骤整理清楚，并形成文字表述；

2、将样板以1：5的形式绘制出来。

实训7  女时装的样板绘制

一、实训目的及要求

1、熟悉女时装样板的绘制过程；

2、 掌握服装分割线的处理、绘制方法；

3、 掌握圆装袖的绘制方法。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、存储设备如U盘

三、实训步骤：

1、绘制女时装基础线；

2、绘制后领弧线、后肩斜线、袖窿弧线；

3、绘制背缝线、侧缝线；

4、后片分割线；

5、摆缝线；

6、前片领弧线、肩斜线、袖窿弧线；

7、前片分割线、侧缝线；

8、摆缝线；

9、西服领

10、圆装袖基础线、袖山弧线、袖侧缝隙线；

11、挂面、袋的样板等

12、 按工艺要求放缝。

四、实训成果：

保存一个电子文件；

五、实训报告：

1、要求把女时装样板绘制步骤整理清楚，并形成文字表述；

2、将样板以1：5的形式绘制出来。

实训8  男西服的样板绘制

一、实训目的及要求

1、熟悉男西服样板的绘制过程；

2、 掌握三开身服装的分割线的处理、绘制方法；

3、 掌握驳领的变化与绘制方法。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、存储设备如U盘

三、实训步骤：

1、绘制男西服基础线；

2、绘制后领弧线、后肩斜线、袖窿弧线；

3、绘制背缝线、侧缝线；

4、摆缝线；

5、前片领弧线、肩斜线、袖窿弧线；

6、前片衣襟弧线；

7、腋下小片；

8、摆缝线；

9、西服领

10、圆装袖基础线、袖山弧线、袖侧缝隙线；

11、挂面、袋的样板等

12、 按工艺要求放缝。

四、实训成果：

保存一个电子文件；

五、实训报告：

1、要求把男西服样板绘制步骤整理清楚，并形成文字表述；

2、将样板以1：5的形式绘制出来。

实训9  样板输出

一、实训目的及要求

1、熟悉服装CAD样板的两种输出方法；

2、掌握喷墨绘画图仪的使用方法；

3、掌握使用喷墨绘画图仪输出样板的操作步骤。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、喷墨绘图仪

三、实训步骤：

1、检查喷墨绘图仪是否处于连接状态；

2、打开要打印的样板文件；

3、设置打印参数

4、实施打印绘画图。

四、实训成果：

打印出一份需要的样板；

五、实训报告：

1、要求把绘画仪的使用及绘画图操作步骤整理清楚，并形成文字表述；

2、根据打印出来的样板，对样板形态进行分析。

实训10  服装CAD推板系统的应用

一、实训目的及要求

1、 熟悉服装CAD推板系统的菜单、命令与专业工具的特殊功能；

2、 掌握应用推板系统结合推板的基本原理进行简单图形的放缩。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、存储设备如U盘

三、实训步骤：

1、号型规格表建立；

2、绘制一个长方形，按规格进行样板缩放。

四、实训成果：

保存一个电子文件；

五、实训报告：

1、要求把样板推放的步骤整理清楚，并形成文字表述；

2、将矩形样板推放结果以1：5的形式绘制出来。

实训11  西服裙等样板的推放

一、实训目的及要求

1、 熟悉西服裙的推板方法与步骤；

2、 掌握西服裙推板数值的规律；

3、 了解原型推板的数据的设计方法，并应用于推放。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、存储设备如U盘

三、实训步骤：

1、号型规格表建立；

2、从文件库中调用女西服裙样板，按规格进行样板缩放。

四、实训成果：

保存一个电子文件；

五、实训报告：

1、要求把西服裙样板推放的步骤整理清楚，并形成文字表述；

2、将推放结果以1：5的形式绘制出来。

实训12  服装CAD排料系统的应用

一、实训目的及要求

1、 熟悉服装CAD排料系统的菜单、命令与专业工具的特殊功能；

2、 了解服装CAD排料系统排料的方法与步骤。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、存储设备如U盘

三、实训步骤：

1、打开排料系统；

2、从文件库中调用女西服裙样板；

3、按步骤、按提示进行操作；

4、得到排料系统的自动排料结果；

5、根据现有的工艺知识，对自动排料结果进行人机互动式的调整，达到省料的目的。

四、实训成果：

保存一个电子文件；

五、实训报告：

1、要求排料系统的操作步骤整理清楚，并形成文字表述

实训13  服装CAD的综合运用

一、实训目的及要求

1、熟悉服装CAD综合各种功能；

2综合运用各种服装CAD功能完成设计款的样板制作，并运用于裁剪，制作出服装，从而检验出样板的合理性。

二、实训设备与器材：

相应配置的计算机、富怡服装CAD、存储设备如U盘、绘图仪

三、实训步骤：

1、根据学生自己设计的服装款式，进行结构分析、规格设计；

2、服装结构制图；

3、样板制板；

4、样板放码；

5、排料；

6、打印出排料图。

四、实训成果：

保存一个电子文件/纸质样板一套（用于裁剪）；